Zadatci za ponavljanje: - struja 2. dio

1. U strujnom krugu prikazanom na sl., otpornik  
      6 Ω spojen je na izvor napona 6 V. Kolika je struja ?

2. U drugom strujnom krugu na slici, dodana su dva

otpora od 3  Ω. Kolika je struja u strujnom krugu  ?

3. Na slici je prikazan strujni krug. Koliku će vrijednost   
     pokazati ampermetri A1 i A2  , ako su  otpori jednaki R1 = R2  = 3 (

4. Žaruljom pri naponu od  220 V prolazi struja 118 mA. Koliki je otpor žarne  niti?

5. Kolika struja prolazi žaruljom otpora 880 Ω kada je priključena na napon od 220 V?

6. Ako su nam ruke mokre, od jedne do druge ruke kroz tijelo otpor je oko 1 kΩ. Koliki nas napon može ugroziti ako je već struja od 35 mA smrtonosna?

7. Koliki je otpor ako ampermetar pokazuje struju jakosti 0.5A a voltmetar

napon 200V?

- Električni grijač otpora 3kΩ spojen na gradsku mrežu. Izračunajte struju koja prolazi kroz grijač te snagu grijača.

9. Izračunaj koliki rad obavi električna žarulja snage 100W priključena na gradsku mrežu 1h.

| U (V) | I (A) | R ( ) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0,6 |  |
| 6 | 1,2 |  |
| 9 | 1,8 |  |

10. Mijenjajući napone Ivan mjeri struju. Odredi koliki je otpor vodiča i nacrtaj U – I karakteristiku vodiča.

11**  Na bakreni (radna bilježnica - tablica) vodič u strujnom krugu priključen na napon 60 V teče struja 2 A. Vodič ima poprečni presjek 5 mm2. Odredi duljinu vodiča.

Rješenja:

- I=1 A

- R= 6Ω   I=1 A

- R=3/2=1.5 Ω   I1=4 A    I2=2 A

- R= 1864 Ω

- I=0,25 A

- U= 0,035 V

- R=400 Ω

- I=0,073 A

- I= 0,45 A   W= 360 000J

- Pogledati bilježnicu za crtanje grafa R=5Ω

- R 30 Ω    l(duljina)=9375 m