- Koje zakonitosti vrijede za jakost struje u serijskom spoju trošila?

U serijskom spoju trošila kroz svaki dio strujnog kruga protječe jednaka električna struja.

I = I1 = I2

- Koje zakonitosti vrijede za jakost struje u paralelnom spoju?

U paralelnom spoju trošila, el.struja I, u glavnom vodu, jednaka je zbroju vrijednosti el. struja u pojedinim granama (I1, I2, ...).

I = I1 + I2

- Što se događa ako se odvije jedna žaruljica u serijskom, a što u paralelnom spoju?

Ako se odvije jedna žaruljica u serijskom spoju, sve žaruljice prestanu svijetliti, a u paralelnom spoju druge žaruljice i dalje svijetle.

- Koje zakonitosti vrijede za električni napon u serijskom spoju trošila?

Napon na krajevima izvora jednak je zbroju napona na krajevima serijski spojenih trošila.

U = U1 + U2

- Koje zakonitosti vrijede za električni napon u paralelnom spoju trošila?

Na svim paralelno spojenim trošilima napon je jednak i jednak je naponu izvora.

U = U1 = U2

- Kako povećati napon izvora?

Napon izvora je veći ako spojimo serijski dvije ili više baterija.

- Što je to električni otpor?

Električni otpor  je opiranje tvari protjecanju el. struje.

Oznaka za el. otpor je R, a mjerna jedinica je Ω (om).

- Da li se el. otpor mijenja promjenom napona na krajevima trošila?

Za određeno trošilo el. otpor je stalan ili konstantan, ne mijenja se promjenom napona na krajevima trošila.

- Kako glasi Ohmov zakon?

Električna struja je razmjerna naponu na krajevima vodiča, a obrnuto razmjerna njegovu otporu.

,    ,

- Kako možemo izračunati ukupni otpor serijski spojenih otpornika?

Ukupni otpor serijski spojenih otpornika možemo računati pomoću jednadžbe

- Kako možemo izračunati ukupni otpor paralelno spojenih otpornika?

Ukupni otpor paralelno spojenih otpornika možemo računati pomoću jednadžbe

.

- Zašto služe otpornici u strujnom krugu?

Otpornici u strujnom krugu reguliraju jakost struje.

- Što je elektromotor?

Elektromotor je električni uređaj koji električnu energiju pretvara u mehaničku.

- Što su generatori?

Generatori su uređaji koji mehaničku energiju pretvaraju u električnu.

- Kako izmjenični napon možemo sniziti ili povećati?

Izmjenični napon možemo sniziti ili povećati pomoću transformatora.

- Koja je osnova djelovanja transformatora i generatora?

Osnova djelovanja transformatora i generatora je elektromagnetska indukcija.

- Što je to elektromagnetska indukcija?

Elektromagnetska indukcija je pobuđivanje napona na krajevima zavojnice kada se ona nalazi u promjenjivom magnetskom polju.

!8. Kako računamo rad i snagu el. struje?

Rad el. struje:    ,  mj.jedinica  J - džul

snaga el. struje:     ,  mj. jedinica W- vat

ZADACI:

- Iz sheme strujnog kruga odredite kolika je jakost struje u tom strujnom krugu?

15 V

R1=20 (                R2=80 (

- Odredite ukupni otpor u strujnom krugu na slici:

4(

2(

- Kolika je snaga el. grijalice kojom teče el. struja od 1.5 A pri naponu od  220 V?

# Text boxes

I – el. struja

U – el. napon

R – el. otpor